Проставка смещает рулевую колонку вперед примерно на 5 см, что существенно улучшает управление снегоходом в сложном рельефе и позволяет достичь новых вершин. Используется, как самостоятельно, так и в дополнении к рычагам с выносом вперед. Подходит для любых моделей Нитро.

Инструкция по установке.

Снимаем заводскую деталь, наклоняем колонку вперед. Ставим наши детали. В нижней части крепления колонки ничего делать не надо. Люфт крепления в нижней части позволит отклониться колонке под нужным углом без всяких доработок. См. на фото.

Как не нужно делать.

Клиент вырезал самостоятельно две пластины из более толстого материала и …. На фото самоделка.

Комплект включает в себя две пластины и крепеж. Доступен в разных цветах.